## Slide 1: Traitement des dossiers des installations photovoltaïques par la STEG
Tunis le 31 mai 2016
Exposé de :
Radhouane BEN YOUSSEF
Chef de la division normalisation
des études d’ouvrage à la STEG
Projet d’externalisation de la réception technique des installations photovoiltaïques

## Slide 2
Partie 1 : Motivation de la STEG pour l’externalisation des réception techniques
Partie 2 : Procédure de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
Partie 3 : Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
SOMMAIRE

## Slide 3
Partie 1 : Motivation de la STEG pour l’externalisation des réception techniques
Partie 2 : Procédure de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
Partie 3 : Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
SOMMAIRE

## Slide 4
Formation des agents
Des formations cycliques des agents de la STEG sont organisés pour maitriser les aspect électrique des installations photovoltaïques
Charge de travail
La réception technique est une charge de travail supplémentaire pour les agents de la STEG
Le nombre des IPV est très déséquilibrée entre les districts a charge de travail est très déséquilibrée entre les districts
Absence de règlementations
Pas de réglementations Tunisienne concernant les installations électriques chez les clients raccordées au réseau de la STEG
Limites de responsabilité
La limite de responsabilité de la STEG se situe à l’amont du disjoncteur du tableau de comptage (cahier des charges de la STEG)
Une dérogation spéciale est appliquée actuellement pour la réception techniques des IPV
Pas d’organisme de certification des installations intérieurs des clients
Motivation de la STEG pour l’externalisation des réception techniques

## Slide 5
Partie 1 : Motivation de la STEG pour l’externalisation des réception techniques
Partie 2 : Procédure de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
Partie 3 : Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
SOMMAIRE

## Slide 6
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
►Le client de la STEG contacte un installateur éligible par l’ANME pour la réalisation d’une installation photovoltaïque sur le toit de son logement
►L’installateur dépose une demande d’historique de consommation du client pour la vérification de son éligibilité
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 7
Condition d’éligibilité d’un client au programme PROSOL ELEC
 Usage domestique de l’électricité
 Espace suffisant pour installation des panneaux
 Consommation annuelle :
≥ 1800 KWh  1KWc
≥ 3600 KWh  1 ou 2KWc
≥ 4800 KWh  1,2 ou 3KWc
≥ 6400 KWh  1,2,3 ou 4KWc
Avantages pour les adhérents au programme PROSOL ELEC
 Crédit remboursable sur 7 ans
 Installation gratuite d’un compteur bidirectionnel
- 3500 DTn pour les IPV de 1 KWc avec une échéance bimensuelle de 103,416 DTn
- 6500 DTn pour les IPV de 1 à 4 KWc avec une échéance bimensuelle de 192,059 DTn
7
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 8
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►L’installateur dépose au district de la STEG gérant le client un dossier (en 2 copies papiers et 01 copie numérique) composée d’une partie administrative et une partie Technique
8
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 9
Partie Administrative:
Copie CIN
Une étude de dimensionnement productible ≤110% consommation
Le contrat PROSOL ELEC II signé par le client (Signature légalisée)
Le formulaire d’adhésion PROSOL-ELEC &de souscription à un CB(F2) (signature légalisée);
Fiche d’identification de l’installation
demande d’historique (+l’estimation de la consommation éventuellement)
Composition du dossier technique
Partie Technique:
Un mémoire descriptif et technique (avec étude dimensionnement de l’Installation, câbles et protections
Schéma électrique unifilaire détaillé
Un plan de situation de l’installation et un plan d’implantation des équipements
Certificat d’homologation des panneaux par l’ANME
Attestation d’acceptation des onduleurs par la STEG
Fiche technique du matériel utilisé
9
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 10
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►Si des corrections et/ou des complément(s) du dossier sont nécessaires, ils seront demandés à l’installateur par courrier
Sinon le dossier de l’installation est accepté par la STEG
Le district informe, par courrier, l’installateur de l’acceptation de son dossier
Une affaire est crée au niveau du système ALPHA
10
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 11
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►L’installateur réalise l’IPV conformément aux :
Dossier accepté par la STEG
Chapitre 23 du guide technique
Règles de l’art
►Après achèvement de l’installation l’installateur réalise les essais de vérification de l’installation et rempli le formulaire (F7) avec les valeurs des mesures réalisés
11
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 12
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►L’installateur dépose une demande de réception et de mise en service d’une installation photovoltaïque
accompagné du Formulaire d’essai de mise en service d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique
►L’installateur paye les frais de gestion du dossier et de réception technique (47,2 +59 =106,200 DT TTC) (Police crée)
► Le client paye les éventuels factures impayés
► Le district fixe un RDV pour la réception et la mise en service dans un délai de 10 jours ouvrable
12
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 13
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►L’équipe de la STEG réalise la réception technique en présence du « client » et de l’installateur
►Si pas de réserves « bloquantes » l’équipe de la STEG remplace le compteur existant par un compteur bidirectionnel le même jour ou dans un délai de 72 h
13
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 14
Vérification de l’éligibilité du client
Dépôt d’un dossier technico administratif
Approbation du dossier
Réalisation des travaux et demande de réception
Réception technique de l’installation
Gestion administrative du dossier
►Le dossier de l’installation est transmis à la direction commerciale pour déblocage du crédit au profit de l’installateur
►La direction commerciale adresse à ATTIJARI BANK un ordre de virement au profit de l’installateur
►L’installateur dépose un dossier à l’ANME pour l’obtention de la subvention
14
Procédures de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
dans le cadre du programme PROSOLELEC

## Slide 15
Partie 1 : Motivation de la STEG pour l’externalisation des réception techniques
Partie 2 : Procédure de traitement des dossiers des installations photovoltaïques
Partie 3 : Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
SOMMAIRE

## Slide 16
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles

## Slide 17
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles
Photo de Shams Technology
Tube iro
Chemin de câble
métallique

## Slide 18
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles
Vérifier que les câbles DC posés, en apparent, en fonction des contraintes (protection rongeurs et mécanique, conditions climatiques, accès, incendies, mode de pose, échauffement, indice IP, etc..) et que toutes les connexions de la partie DC sont faites par des connecteurs ayant les caractéristiques minimales suivantes:

## Slide 19
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles

## Slide 20
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles
L’orientation optimal est le plein Sud (sauf contraintes ou présence d’obstacle)

## Slide 21
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles
Exemple d’ombrage important sur des modules photovoltaïques

## Slide 22
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
I- Vérifications visuelles
Formation de boucle entre la liaison équipotentielle et les câbles d’énergie
Câblage correct

## Slide 23
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures

## Slide 24
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
B1 : Essai de continuité du circuit de la mise à la terre
Le contrôle des continuités doit être
réalisé sous tension et courant de mesure
spécifique (4 / 24 V ; 200 mA). A ce titre,
des appareils dédiés à cette opération
doivent être utilisés.
La valeur maximale autorisée est 1Ω

## Slide 25
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
doit être réalisé avec un appareil approprié et comparé avec les valeurs prévues
selon le dimensionnement de l’installation. Une différence pour faire apparaître un problème au niveau du câblage (panneaux croisés ou défectueux et également mauvaise répartition dans les chaînes). Les câbles doivent être référencés selon le numéro de chaîne et leurs polarités
B2 : Mesure de polarité de la tension à vide (Voc)

## Slide 26
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
doit être réalisé lors d’un éclairement stable et permet de détecter des anomalies au
niveau du câblage et de la connectique. Pour la mesure du courant de service, une
pince ampère-métrique appropriée suffit.
B3 : Mesure du courant de service

## Slide 27
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
les conducteurs sont normalement isolés entre eux.
Lorsque la qualité des isolants s’altère, des courants de fuite peuvent apparaître entre les conducteurs.
Ces défauts peuvent avoir des conséquences graves d’une part pour les personnes avec le risque de choc électrique, d’autre part pour les biens avec le risque de court-circuit pouvant induire un incendie.
B4 : Mesure de l’isolement du circuit DC

## Slide 28
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
B5 : Essai fonctionnel des appareils de commande,
de coupure et de protection
les appareillages de connexion et les autres appareillages doivent être soumis à
l’essai pour s’assurer de leur fonctionnement correct et qu’ils sont montés et
connectés de manière correcte - les onduleurs doivent être vérifiés selon la méthode du fabriquant, pour contrôler leur fonctionnement - un essai de perte de réseau doit être réalisé

## Slide 29
Les essais de vérification de l’installation
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque
II- Essais et mesures
B 6: Essai de protection de découplage de l’onduleur
Toute installation photovoltaïque doit être équipée de protections de découplages conforme à la norme VDE 0126-1-1 pour la basse tension
La protection de découplage doit être vérifiée avec un essai de perte de réseau

## Slide 30
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 31
Avec la nouvelle mise à jour du chapitre 23
h
e
d
α
α est l’angle azimut permettant l’ensoleillement de la surface totale du panneau le 21 décembre à 10h:00 du matin ( 27°C en Tunisie (Données http://www.sunearthtools.com)
Distances à respecter en présence d’un obstacle
≈ 2 (h-e)
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 32
Distances inter-rangées à respecter
Avec la nouvelle mise à jour du chapitre 23
≈ 2 h
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 33
Mise à la terre des modules
La connexion de la terre sur le cadre du module doit se faire par boulonnage inox
Le cuivre ne pouvant être en contact avec l'aluminium, on utilise des cosses étamées ou des rondelles bimétal (non disponible sur le marché)
Avec la nouvelle mise à jour du chapitre 23
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 34
Mise à la terre des modules
Les cadres des modules sont très souvent anodisés . Et il faut donc les gratter pour assurer la conduction. Pour cela le plus simple est d'utiliser des rondelles ou écrous crantés qui font le travail lors du serrage
Avec la nouvelle mise à jour du chapitre 23
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 35
Les vérifications à effectuer et à consigner dans le formulaire de la Réception Technique
Principaux exigences techniques appliqués sur les installations photovoltaïque

## Slide 36
MERCI DE VOTRE ATTENTION